## Slide 1
GUIDE PRATIQUE
D'UTILISATION DU DISPOSITIF NG DetecTool
PROCESSUS D'ANALYSE
Détection de la résistance aux antimicrobiens en 15 min

## Slide 2: Les avantages du dispositif NG DetecTool
permet de traiter efficacement les patients
empêche la propagation supplémentaire des bactéries productrices de BLSE et de carbapénémase
dispositif de diagnostic rapide et facile d'utilisation pour détecter les BLSE et les carbapénémases
à partir d'échantillons cliniques :
détection directe des enzymes produits par les bactéries, responsables de la résistance aux ß-lactamines
2

## Slide 3: Méthodes d'isolement lentes
Les méthodes actuelles prennent 16 à 32 heures et nécessitent la culture des bactéries
3
Flux de travail actuel
Réception et traitement des échantillons
Milieu de culture sélectif ou non sélectif
Détection/caractérisation des bactéries multirésistantes
Immunoessais rapides
Analyse biochimique
PCR
MALDI-TOF
Urine
Hémo-
culture
Écouvillon rectal
MINUTES
HEURES
MIN
HEURES
TEMPS D'OBTENTION DES RÉSULTATS : ENTRE 16 ET 30 HEURES

## Slide 4: Le test d'immunoessai rapide
Nouveau dispositif de détection : le délai pour la détection des bactéries multirésistantes est réduit à 20-30 minutes.
4
Temps de réalisation avec le dispositif NG DetecTool
Réception et traitement des échantillons
Détection/caractérisation des bactéries multirésistantes
URINE
HÉMO-CULTURE
ÉCOUVILLON RECTAL
aucune incubation nécessaire
2 min
incubation jusqu'au lendemain
* étape optionnelle
NG DETECTOOL 15 MINUTES

## Slide 5: Types d'échantillon, résultats et étapes suivantes
ÉCOUVILLON RECTAL
isolement du patient
COLONISATION
SANG
traitement du patient
INFECTION
URINE
INFECTION
Échantillons, à partir d'hémocultures, positifs avec des bactéries à Gram négatif
Échantillons positifs : bactéries à Gram négatif
traitement du patient
5
Notes: Mintavételi eszközök képeknek

## Slide 6
Les caractéristiques clés du dispositif NG DetecTool
  Permet une concentration bactérienne à partir d'échantillons liquides
  Élimine les interférences causées par les milieux biologiques
  Augmente la sensibilité
  Réduit le temps d'obtention des résultats à 20-30 minutes. Veuillez noter : un temps d'incubation est nécessaire pour les écouvillons rectaux (une nuit), ce qui augmente le temps d'obtention des résultats.
6

## Slide 7
Lateral Flow immunoassay (LFIA) (Technologie similaire à celle des tests de grossesse)
Processus de détection et fonctionnalités
Traitement des échantillons
B. Détection des bêta-lactamases
Filtration
Extraction
Incubation
Dépôt
  À usage unique
  Ne nécessite aucun équipement spécifique
Un dispositif Deux fonctions
ATTENTION : Veuillez vous assurer d'avoir lu le protocole NG DetecTool détaillé avant d'utiliser le dispositif en situation réelle.
7

## Slide 8
Membrane 0,2 µm
Compartiment de filtration :
Filtration/Concentration
Couvercle
Partie inférieure
Coupelle
Composants du dispositif de détection 1
8

## Slide 9
Composants du dispositif de détection 2
Trois principaux composants
Bouchon
Coupelle
Réservoir
Membrane 0,2 µm
Compartiment de traitement :
9

## Slide 10
Cassette
Bandelette
Les lignes « test » indiquent la présence d'enzymes responsables de la résistance aux antibiotiques
Deux principaux composants
Compartiment de détection :
Composants du dispositif de détection 3
10

## Slide 11
Processus de détection – La préparation des échantillons
Le présent matériel de formation n'est qu'un aperçu sommaire du fonctionnement du dispositif. ATTENTION : Veuillez vous assurer d'avoir lu le protocole NG DetecTool détaillé avant d'utiliser le dispositif en situation réelle.
SANG
URINE
Mélangez 2 volumes d'hémoculture positive avec 1 volume de tampon de lyse. Laissez réagir pendant au moins 2 minutes (sans dépasser les 30 minutes).
ÉCOUVILLON RECTAL
Aucune préparation nécessaire
Inoculez le milieu de transport des selles dans du bouillon de tissus cérébraux et cardiaques soit complété par du céfotaxime pour la détection des BLSE (CTXM), soit complété par de l'ertapénem (pour la détection des carbapénémases), puis laissez incuber jusqu'au lendemain.
11
Notes: Mintavételi eszközök képeknek

## Slide 12
Échantillon
Volume d'échantillon ≤ 1,5 ml
Bactéries
1) Insérez la coupelle dans
la partie inférieure du dispositif
2) Ajoutez l'échantillon
dans la coupelle
3) Fermez le système de filtration
à l'aide du couvercle
4) Poussez l'échantillon à travers le filtre à l'aide d'une seringue remplie d'air
Processus de détection – Filtration A
Prélèvement d'échantillons et filtration
12

## Slide 13
Prélèvement d'échantillons et filtration
3) Prélevez le volume désiré d'échantillon et un peu d'air en aspirant avec une seringue
4) Poussez l'échantillon et
l'air à travers le filtre
Volume d'échantillon ≥ 1,5 ml
Bactéries
Processus de détection – Filtration B
1) Insérez la coupelle dans
la partie inférieure du dispositif
2) Fermez le système de filtration
à l'aide du couvercle
13

## Slide 14
Processus de détection – Extraction
Extraction et incubation
Bactéries
Anticorps
marqués
1) Enlevez la partie inférieure
2) Transférez la coupelle dans le réservoir et enlevez le couvercle
14

## Slide 15
Processus de détection – Extraction
Tampon d'extraction
Anticorps
marqués
1) Enlevez la partie inférieure
2) Transférez la coupelle dans le réservoir et enlevez le couvercle
3) Ajoutez 250 μl de tampon d'extraction dans la coupelle
4) Revissez le bouchon
Extraction et incubation
14
5) Remuez légèrement le compartiment de traitement (pour dissoudre le conjugué)

## Slide 16
Bandelette
Échantillon extrait
+
Anticorps marqués
Processus de détection – Détection
1) Placez le compartiment de traitement sur le compartiment de détection
15

## Slide 17
Processus de détection – Détection
1) Placez le compartiment de traitement sur le compartiment de détection
15
2) Brisez le bas du compartiment de traitement en le poussant vers le bas
3) Lisez les résultats au bout de 15 minutes

## Slide 18: Principe de détection
Immunoessai :
antigène (analyte) – réaction anticorps
Lateral Flow ImmunoAssay : l'échantillon est appliqué sur le bout de la bandelette (tampon), puis il migre dans la zone de détection
Échantillon
tampon
Ligne témoin
Ligne test
Zone de détection
Direction de la migration
Anticorps
Anticorps marqué
Enzyme (Antigène)
16

## Slide 19
La bandelette comporte :
  une ligne témoin qui permet de confirmer que le test a réussi
  une (des) ligne(s) test – BLSE (CTX-M) ou carbapénémases (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM)
Coussin
Ligne témoin
CTX-M
KPC
OXA
VIM
IMP
NDM
Bandelette BLSE
Bandelette carbapénémases
Processus de détection – Détection
17

## Slide 20
Lisez les résultats au bout de 15 minutes
La ligne témoin doit être visible : si la ligne témoin n'apparaît pas, le test est non valide
Absence de ligne test -> NÉGATIF
Présence d'une ligne test -> POSITIF
Processus de détection – Évaluation
18

## Slide 21
Démarches à entreprendre 1
INFECTION
À partir de sang/d'urine
COLONISATION
À partir d'un écouvillon rectal
Antibiothérapie
En cas de résultat positif
Le patient doit être placé en isolement
19

## Slide 22
Démarches à entreprendre 2
Options thérapeutiques limitées, consultation d'un spécialiste des maladies infectieuses
Résultat positif : la consultation d'un spécialiste de la lutte anti-infectieuse est nécessaire
Un test de sensibilité aux antibiotiques est nécessaire pour la thérapie la plus adaptée
20
Résultat négatif à partir d'un échantillon de sang ou d'urine :
  l'échantillon peut contenir des bactéries résistantes possédant un mécanisme différent de celui recherché
  pour l'hémoculture et l'échantillon d'urine, il faut faire une culture bactérienne
Résultat négatif à partir d'un écouvillon rectal :
aucune démarche nécessaire

## Slide 23: Vous avez terminé le chapitre « Principes d'analyse » de la formation à l'utilisation du dispositif NG DetecTool. Merci pour votre attention !