## Slide 1
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ
Az NG DetecTool eszköz használatához
A TESZTELÉS FOLYAMATA

## Slide 2: Az NG DetecTool előnyei
lehetővé teszi a betegek hatékonyabb kezelését
segít megakadályozni az ESBL- és karbapenemáz-termelő baktériumok továbbterjedését
gyorsan és könnyen használható diagnosztikai eszköz az ESBL és a karbapenemáz enzimek kimutatásához
közvetlenül klinikai mintákból kimutatja a ß-laktám rezisztenciáért felelős enzimeket
2

## Slide 3: Lassú detektálási módszerek
A jelenlegi módszerek 16-32 órát igényelnek és izolált baktériumra van szükség
3
Jelenlegi munkafolyamat
Mintavétel és
feldolgozás
Vizelet
Hemo-
kultúra
Rektális
törlet
Tenyésztés szelektív v. nem szelektív táptalajon
Multirezisztens baktériumok kimutatása/ karakterizálása
Szerológiai gyorsteszt
Biokémiai tesztek
PCR
MALDI - TOF
5 perc
16 – 24 óra
20 perc – 6 óra
A kimutatási idő 16-30 óra

## Slide 4: Gyors immunoassay módszer
Az új detektálási rendszerrel a multirezisztens baktériumok kimutatása 20 - 30 percre csökken
4
Munkafolyamat az NG DetecToollal
Mintavétel és feldolgozás
Multirezisztens baktériumok kimutatása/ karakterizálása
VIZELET
HEMOKULTÚRA
REKTÁLIS TÖRLET
nem szükséges inkubáció
2 perc
overnight inkubáció
NGDETECTOOL 15 PERC

## Slide 5: Mit tudhatunk meg a különböző típusú mintákból, és mi a teendő
REKTÁLIS TÖRLET
a beteget el kell különíteni
KOLONIZÁCIÓ
VÉR
kezelés szükséges
FERTŐZÉS
VIZELET
FERTŐZÉS
Gram-negatív baktériumot tartalmazó pozitív hemokultúrából vesszük a mintát
Gram-negatív baktériumot tartalmazó vizeletminta
kezelés szükséges
5
Notes: Mintavételi eszközök képeknek

## Slide 6
Az NG DetecTool legfontosabb jellemzői
  Koncentrálja a baktériumokat a mintában
  Kiküszöböli a mintában levő biológiai zavaró tényezőket
  Megnövelt érzékenységű
  A kimutatáshoz szükséges időt 20-30 percre csökkenti. (Rektális törlet esetén inkubáció szükséges, mely meghosszabbítja a kimutatáshoz szükséges időt.)
6

## Slide 7
B. Béta-laktamázok kimutatása
  Egyszerű használat
  Nem igényel speciális felszerelést
Lateral Flow immunoassay (LFIA) (Terhességi teszthez hasonló technológia)
A detektálás folyamata és jellemzői
Mintafeldolgozás
Szűrés
Extrakció
Inkubálás
Minta tesztcsíkra juttatása
Egy eszköz Két funkció
FIGYELEM: Mielőtt valódi mintákat vizsgál az eszközzel, kérjük, olvassa el a részletes NG DetecTool protokollt.
7

## Slide 8
Membrán 0,2µm
Filtrációs rész:
Szűrés / Koncentrálás
Felső rész
Alsó rész
Csésze (Cup)
Detektálási rendszer elemei 1
8

## Slide 9
Csésze (Cup)
Detektálási rendszer elemei 2
3 fő komponens
Tető (Cap/plunger)
Tartály (Tank)
Membrán 0,2 µm
Mintafeldolgozó rész:
9

## Slide 10
Kazetta
Tesztcsík
A megjelenő sávok az antibiotikum-rezisztenciáért felelős enzimek jelenlétét jelzik
2 fő komponens
Detektálási rész:
Detektálási rendszer elemei 3
10

## Slide 11
Detektálási folyamat – Mintaelőkészítés
Ez a képzési anyag egy magas szintű áttekintés az eszköz működéséről. FIGYELEM: Mielőtt valódi mintákat vizsgál az eszközzel, kérjük, olvassa el a részletes NG DetecTool protokollt.
VÉR
VIZELET
Két térfogategység pozitív hemokultúra mintához adjon egy egységnyi lizáló puffert. Hagyja hatni legalább 2 percig (de legfeljebb 30 percig).
REKTÁLIS TÖRLET
Nem igényel előkészítést
Inkubálja a rektális tampont tartalmazó transzport táptalajt cefotaximmal (ESBL-kimutatás) ill. ertapenemmel (karbapenemáz-kimutatás) kiegészített BHI folyékony táptalajban overnight.
11
Notes: Mintavételi eszközök képeknek

## Slide 12
Minta
Mintatérfogat ≤ 1,5 ml
Baktériumok
1) Helyezze be a csészét (cup) az alsó részbe
2) Mérje bele a mintát a csészébe
3) Zárja le a szűrő rendszert a felső résszel
4) Egy levegővel teli fecskendő segítségével nyomja át a mintát a szűrőn
Detektálási folyamat – Szűrés A
Mintavétel és szűrés
12

## Slide 13
Mintavétel és szűrés
3) Szívja fel a szükséges mintatérfogatot és némi levegőt egy fecskendővel
4) Nyomja át a mintát és a levegőt a szűrőn
Mintatérfogat ≥ 1,5 ml
Baktériumok
Detektálási folyamat– Szűrés B
1) Helyezze be a csészét (cup) az alsó részbe
2) Zárja le a szűrő rendszert a felső résszel
13

## Slide 14
Detektálási folyamat – Extrakció
Extrakció és inkubáció
Baktériumok
Jelölt antitestek
1) Távolítsa el az alsó részt
2) Helyezze át a csészét a tartályba, és távolítsa el a felső részt
14

## Slide 15
Detektálási folyamat – Extrakció
Extrakciós puffer
Jelölt antitestek
1) Távolítsa el az alsó részt
2) Helyezze át a csészét a tartályba és távolítsa el a felső részt
3) Mérjen 250 μl extrakciós puffert a csészébe
4) Csavarja rá a tetőt
Extrakció és inkubáció
14
5) Rázogassa óvatosan a mintafeldolgozó részt

## Slide 16
Tesztcsík
Extrahált minta
+
Jelölt antitestek
Detektálási folyamat – Kimutatás
1) Helyezze a mintafeldolgozó részt a detektáló részre
15

## Slide 17
Detektálási folyamat – Kimutatás
1) Helyezze a mintafeldolgozó részt a detektáló részre
15
2) Nyomja rá a mintafeldolgozó részt (az alsó rész letörésével)
3) Olvassa le az eredményt 15 perc múlva

## Slide 18: A kimutatás elve
Immunoassay:
antigén – antitest reakció
Lateral Flow ImmunoAssay: a minta a tesztcsíkra való felvitele után a detektálási zóna irányába kezd vándorolni
Minta
Mintafelviteli hely
Kontroll sáv
Tesztsáv
Detektálási zóna
Vándorlás iránya
Antitest
Jelölt antitest
Enzim (Antigén)
16

## Slide 19
A tesztcsíkon található:
  Kontroll sáv, mely bizonyítja a teszt megfelelőségét
  Teszt sáv(ok) - ESBL(CTX-M) vagy karbapenemázok (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM)
Mintafelviteli hely
Kontroll sáv
CTX-M
KPC
OXA
VIM
IMP
NDM
ESBL detektáló tesztcsík
Karbapenemázokat detektáló tesztcsík
Detektálási folyamat – Kimutatás
17

## Slide 20
Olvassa le az eredményt 15 perc elteltével
A kontroll sávnak látszódnia kell. Ha nem jelenik meg, a teszt invalid.
Teszt sáv hiánya -> NEGATÍV
Teszt sáv jelenléte-> POZITÍV
Detektálási folyamat – Kiértékelés
18

## Slide 21
Szükséges intézkedések 1
INFEKCIÓ
Vér / vizlet
KOLONIZÁCIÓ
Rektális törlet
Antibiotikumos kezelés
Ha az eredmény pozitív
A beteget el kell különíteni
19

## Slide 22
Szükséges intézkedések 2
A terápiás lehetőségek korlátozottak, infektológus szakemberrel szükséges konzultálni
Pozitív eredmény: infekciókontroll szakemberrel szükséges konzultálni
A legmegfelelőbb kezelés kiválasztásához antibiotikum érzékenységi vizsgálatot kell végezni
20
Negatív eredmény vér- és vizeletminta esetén:
  a minta egyéb rezisztens baktériumokat tartalmazhat az ESBL- és karbapenemáz termelő baktériumokon kívül
  hemokultúra és vizelet esetén tenyésztés szükséges
Negatív eredmény rektális törlet esetén:
nem igényel intézkedést

## Slide 23: NG DetecTool képzési anyag Gyakorlati útmutató az előadás vége Köszönjük a figyelmet!