## Slide 1
GUÍA PRÁCTICA
PARA EL USO DEL DISPOSITIVO NG DetecTool
EL PROCEDIMIENTO
Detección de AMR en 15 min.

## Slide 2: Ventajas del NG DetecTool
permite un tratamiento eficiente del paciente.
Impide la diseminación de BLEEs y bacterias productoras de carbapenemasas
sistema de diagnóstico rápido y fácil de usar para detectar BLEE y carbapenemasas.
en muestras clínicas: detección directa de enzimas bacterianas responsables de la resistencia a los B-lactámicos
2

## Slide 3: Métodos de aislamiento lentos
Los métodos actuales duran 16-32 horas y requieren la siembra de los cultivos bacterianos
3
Flujo de trabajo actual
Recepción y procesamiento de muestras
Cultivo en medios selectivos o no selectivos
Detección / Caracterización de bacterias MDR
Inmunoensayos rápidos
Prueba bioquímica
PCR
MALDI - TOF
Orina
Hemocultivo
Frotis rectal
MINUTOS
HORAS
MIN
HORAS
TIEMPO DE RESULTADO ENTRE 16 Y 30 H

## Slide 4: Prueba rápida de inmunoensayo
Nuevo sistema de detección: el flujo de trabajo para la detección de bacterias resistentes a múltiples fármacos se reduce a 20-30 min.
4
Flujo de trabajo con NG DetecTool
Recepción y procesamiento de muestras
Detección / Caracterización de bacterias MDR
ORINA
HEMOCULTIVO
FROTIS RECTAL
no requiere incubación
2 min
incubación durante la noche
NGDETECTOOL 15 MINUTOS

## Slide 5: Tipos de muestras, qué resultados muestran y próximos pasos.
FROTIS RECTAL
aislamiento del paciente
COLONIZACIÓN
SANGRE
tratamiento del paciente
INFECCIÓN
ORINA
INFECCIÓN
Muestras tomadas de hemocultivos positivos con bacterias gramnegativas
Muestras positivas para bacterias gramnegativas
tratamiento del paciente
5
Notes: Mintavételi eszközök képeknek

## Slide 6
Características claves del NG DetecTool
  Concentra bacterias de muestra líquida.
  Elimina las interferencias debidas a los medios biológicos.
  Sensibilidad mejorada
  Disminuye el tiempo de resultado a 20-30 minutos. Tenga en cuenta que se requieren incubaciones para muestras de frotis rectales (durante la noche), lo que alarga el tiempo hasta el resultado.
6

## Slide 7
Lateral Flow ImmunoAssay (LFIA) (Inmunoensayo de flujo lateral)
(Tecnología similar a una prueba de embarazo)
B. Detección de betalactamasas
Proceso y características de detección
Procesamiento
de muestras
Filtración
Extracción
Incubación
Deposición
  De un solo uso
  Sin equipo especifico
Un dispositivo Dos funciones
ATENCIÓN: Asegúrese de leer el procedimiento detallado de NG DetecTool antes de usar el dispositivo en muestras reales.
7

## Slide 8
Membrana 0,2µm
Parte de la filtración:
Filtración / Concentración
Parte superior
Parte inferior
Vaso
Componentes del sistema de detección 1
8

## Slide 9
Componentes del sistema de detección 2
Tres componentes principales
Tapa/émbolo
Vaso
Depósito
Membrana 0,2µm
Parte de procesamiento:
9

## Slide 10
Casete
Tira
Las líneas de prueba indican la presencia de enzimas responsables de la resistencia a los antibióticos.
Dos componentes principales
Parte de detección:
Componentes del sistema de detección 3
10

## Slide 11
Proceso de detección - Preparación de la muestra
Este material de capacitación es una descripción general sobre el funcionamiento del dispositivo. ATENCIÓN: Asegúrese de leer el procedimiento detallado de NG DetecTool antes de usar el dispositivo en muestras reales.
SANGRE
ORINA
Mezclar 2 volúmenes de hemocultivo positivo con 1 volumen de tampón de lisis. Dejar reaccionar durante un mínimo de 2 minutos (posible hasta 30’).
HISOPADO RECTAL
No requiere preparación
Inocular el medio de transporte de los frotis en medios de infusión de cerebro y corazón suplementados con cefotaxima para BLEEs (CTXM) y ertapenem (para carbapenemasas) e incubar durante la noche.
11
Notes: Mintavételi eszközök képeknek

## Slide 12
Muestra
Volumen de muestras ≤ 1,5 ml
Bacterias
1) Insertar el vaso en la parte inferior.
2) Poner la muestra
en el vaso.
3) Cerrar el sistema de filtración
con la parte superior.
4) Empujar la muestra a través del filtro utilizando una jeringa llena de aire.
Proceso de detección - Filtración A
Muestreo y filtración
12

## Slide 13
Muestreo y filtración
3) Aspirar el volumen deseado de muestra y algo de aire con una jeringa.
4) Empujar la muestra y
el aire por el filtro.
Volumen de muestras ≥ 1,5 ml
Bacterias
Proceso de detección - Filtración B
1) Insertar el vaso en
la parte inferior.
2) Cerrar el sistema de filtración
con la parte superior.
13

## Slide 14
Proceso de detección - Extracción
Extracción e incubación
Bacterias
Anticuerpos
etiquetados
1) Retirar la parte inferior.
2) Traspasar el vaso al depósito y retirar la parte superior.
14

## Slide 15
Proceso de detección - Extracción
Tampón de extracción
Anticuerpos
etiquetados
1) Retirar la parte inferior.
2) Traspasar el vaso al depósito y retirar la parte superior.
3) Añadir 250 μl de tampón de extracción en el vaso.
4) Atornillar la tapa.
Extracción e incubación
14
5) Agitar ligeramente la parte de procesamiento (para conjugar la disolución).

## Slide 16
Tira
Muestra extraída
+
Anticuerpos etiquetados
Proceso de detección - Detección
1) Colocar la parte de procesamiento en la parte de detección.
15

## Slide 17
Proceso de detección - Detección
1) Colocar la parte de procesamiento en la parte de detección.
15
2) Romper la parte inferior de la parte de procesamiento presionando hacia abajo.
3) Leer el resultado después de 15 minutos.

## Slide 18: Principio de la detección
Inmunoensayo:
antígeno (analito) - reacción de anticuerpos
Inmunoensayo de Flujo lateral: la muestra se aplica al final de la tira (soporte de muestras), luego migra a la zona de detección.
Muestra
Soporte de muestras
Línea de control
Línea de prueba
Zona de detección
Dirección de la migración
Anticuerpo
Anticuerpo etiquetado
Enzima (antígeno)
16

## Slide 19
La tira contiene:
  una línea de control para confirmar que la prueba está funcionando correctamente
  línea(s) de prueba - BLEEs (CTX-M) o carbapenemasas (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM)
Soporte de muestras
Línea de control
CTX-M
KPC
OXA
VIM
IMP
NDM
Franja de ESBL
Franja de carbapenemasas
Proceso de detección - Detección
17

## Slide 20
Leer el resultado después de 15 minutos.
La línea de control debe ser visible: cuando la línea de control no aparece, la prueba es inválida.
Ausencia de una línea de prueba -> NEGATIVO
Presencia de una línea de prueba -> POSITIVO
Proceso de detección - Evaluación
18

## Slide 21
Acciones a realizar 1
INFECCIÓN
De sangre / orina
COLONIZACIÓN
De frotis rectal
Tratamiento antibiótico
Cuando el resultado es positivo,
el paciente debe ser colocado en aislamiento.
19

## Slide 22
Acciones a realizar 2
Opciones terapéuticas limitadas, consulta con especialista en enfermedades infecciosas
Resultado positivo: es necesario consultar con un especialista en control de infecciones.
Se requiere una prueba de susceptibilidad antibiótica para adaptar la mejor terapia.
20
Resultado negativo para la muestra de sangre u orina:
  la muestra puede contener otras bacterias resistentes (a excepción de las bacterias productoras de ESBL y carbapenemasas).
  Para hemocultivo y orina, se requiere cultivo bacteriano.
Resultado negativo para frotis rectal:
no se requiere acción

## Slide 23: Este es el final de los Principios de la Sección de Pruebas del entrenamiento NG DetecTool ¡Gracias por la atención!